## Slide 1
IMPLEMENTAÇÃO de um PROTOCOLO SIMPLES

## Slide 2
Exemplo de Protocolo: Enlace Simples
(transferência de um CARACTER entre 2 computadores)
Hipóteses: transmissão simplex em meio ideal,
(sem erro e buffer infinito no receptor).

## Slide 3
Réception d’un message – hardware

## Slide 4
mensagem
segmento
datagrama
quadro
origem
Aplicação
física
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
destino
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
Aplicação
física
Exemplo de Protocolo: Enlace Simples
(transferência de um CARACTER entre 2 computadores)

## Slide 6
Protocolo de Enlace Simples
TIPO
Dados: byte;
PROCEDIMENTO Envia;
VAR
Buffer: Dados;
INICIO
REPITA
De_Cima (Buffer);
Pra_Baixo (Buffer);
ATE FALSO;
FIM;

## Slide 8
Protocolo de Enlace Simples
TIPO
Dados
= byte;
PROCEDIMENTO Recebe;
VAR
Buffer = Dados;
INICIO
REPITA
De_Baixo (Buffer);
Pra_Cima
(Buffer);
ATE FALSO;
FIM;

## Slide 9
Exemplo de Protocolo: Enlace Simples
(transferência de uma MENSAGEM entre 2 computadores)
Hipóteses: transmissão simplex em meio ideal,
(sem erro e buffer infinito no receptor).

## Slide 10
mensagem
segmento
datagrama
quadro
origem
Aplicação
enlace
física
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
destino
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
Aplicação
enlace
física
Exemplo de Protocolo: Enlace Simples
(transferência de uma MENSAGEM entre 2 computadores)
“A”

## Slide 12
Protocolo de Enlace Simples
TIPO
Dados
=
VETOR [0..max] de byte;
Quadro
=
REGISTRO
Tamanho
: byte;
Info
: Dados;
FIM;
PROCEDIMENTO Envia;
VAR
Buffer:
Qenv:
Tquadro:
INICIO
FIM;

## Slide 14
Protocolo de Enlace Simples
TIPO
Dados
=
VETOR [0..max] de byte;
Quadro
=
REGISTRO
Tamanho
: byte;
Info
: Dados;
FIM;
PROCEDIMENTO Envia;
VAR
Buffer: Dados;
Qenv: Quadro;
INICIO
De_Cima (Buffer);
Qenv.Info := Buffer;
EnviaQuadro (Qenv);
FIM;

## Slide 15
Protocolo de Enlace Simples
TIPO
Dados
=
VETOR [0..max] de byte;
Quadro
=
REGISTRO
Tamanho
: byte;
Info
: Dados;
FIM;
PROCEDIMENTO Recebe
;
VAR
Buffer: Dados;
Qrec
: Quadro;
INICIO
FIM;

## Slide 16
Protocolo de Enlace Simples
TIPO
Dados
=
VETOR [0..max] de byte;
Quadro
=
REGISTRO
Tamanho
: byte;
Info
: Dados;
FIM;
PROCEDIMENTO Recebe;
VAR
Buffer : Dados;
Qrev : Quadro;
INICIO
RecebeQuadro (Qrec);
Buffer := Qrev.Info;
Pra_Cima (Buffer);
;
FIM;

## Slide 17
Protocolo de Enlace Simples
TIPO
Dados
=
VETOR [0..max] de byte;
Quadro
=
REGISTRO
Tamanho
: byte;
Info
: Dados;
FIM;
PROCEDIMENTO Envia;
VAR
Buffer: Dados;
Qenv: Quadro;
Tquadro: byte;
INICIO
De_Cima (Buffer);
Tquadro := Calcula_Tquadro;
Qenv.Info := Buffer;
Qenv.Tamanho := Tquadro;
EnviaQuadro
(Qenv);
FIM;

## Slide 18
mensagem
segmento
datagrama
quadro
origem
Aplicação
enlace
física
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
destino
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
Aplicação
enlace
física
Exemplo de Protocolo: Enlace Simples
(transferência de uma MENSAGEM entre 2 computadores)
“ALO MAMAE ”
9

## Slide 19
Protocolo de Enlace Simples
TIPO
Dados
=
VETOR [0..max] de byte;
Quadro
=
REGISTRO
Tamanho
: byte;
Info
: Dados;
FIM;
PROCEDIMENTO Recebe;
VAR
Buffer : Dados;
Qrev : Quadro;
Carater, Tquadro, i : byte;
INICIO
;
FIM;

## Slide 20
mensagem
segmento
datagrama
quadro
origem
Aplicação
enlace
física
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
destino
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
Aplicação
enlace
física
Exemplo de Protocolo: Enlace Simples
(transferência de uma MENSAGEM entre 2 computadores)
“ALO MAMAE”
9

## Slide 21
Protocolo de Enlace Simples
TIPO
Dados
=
VETOR [0..max] de byte;
Quadro
=
REGISTRO
Tamanho
: byte;
Info
: Dados;
FIM;
PROCEDIMENTO Recebe;
VAR
Buffer : Dados;
Qrev : Quadro;
Carater, Tquadro, i : byte;
INICIO
De_Baixo (Tquadro);
Qrev.Tamanho:= Tquadro;
ENQUANTO Tquadro > 0
INICIO
De_Baixo (Carater);
Qrev.Info [ i] :=
Cara
ter
;
i := i + 1;
Tquadro := Tquadro
–
1;
FIM
Buffer:= Qenv.info;
PraCima (Buffer);
FIM;

## Slide 22
Exemplo de Protocolo: Enlace Simples
(transferência de uma MENSAGEM entre 2 computadores
numa LAN – Local Area Netwok)
Hipóteses: transmissão simplex em meio ideal,
(sem erro e buffer infinito no receptor).

## Slide 27
Protocolo de Enlace Simples
TIPO
Dados
=
VETOR [0..max] de byte;
Quadro
=
REGISTRO
Destino
: byte;
Tamanho
: byte;
Origem
: byte;
Info
: Dados;
FIM;
PROCEDIMENTO Recebe;
VAR
Buffer
: Dados;
Qrec
: Quadro;
INICI
O
REPITA
RecebeQuadro (Qrec);
Buffer
:= Qrec.Info;
PraCima (Buffer);
ATE FALSO;
FIM;

## Slide 28
Exemplo de Protocolo: Enlace Simples
Hipóteses: transmissão simplex em meio ideal,
(sem perda de quadro nem erro) mas...
Com buffer finito no receptor.

## Slide 29
Protocolo de Enlace Simples (IDEALcom buffer Infinito)
TIPO
Dados
=
VETOR [0..max] de byte;
Quadro
=
REGISTRO
Destino
: byte;
Tamanho
: byte;
Origem
: byte;
Info
: Dados;
FIM;
PROCEDIMENTO Envia;
VAR
Buffer: Dados;
Qenv
: Quadro;
INIC
IO
REPITA
DeCima (
Buffer);
Qenv.Info:=
buffer;
EnviaQuadro (
Qenv);
ATE FALSO;
FIM;

## Slide 31
Protocolo de Enlace com Controle de Fluxo
TIPO
Dados
=
VETOR [0..max] de byte;
Quadro
=
REGISTRO
Destino
: byte;
Tamanho
: byte;
Origem
:byte;
Info
: Dados;
FIM;
TipoEvento
=
(
ChegouQuadro);
PROCEDIMENTO Envia;
VAR
Buffer
:
Dados;
Qenv
:
Quadro;
Evento:
TipoEvento;
INICIO
REPITA
ATE FALSO;
FIM;

## Slide 35
Protocolo de Enlace com Controle de Fluxo
PROCEDIMENTO Recebe;
VAR
Buf
f
er
: Dados;
Qrec, Qconf
: Quadro;
Evento
: TipoEvento;
INICIO
REPITA
RecebeQuadro (Qrec);
Buffer:= Qrec.Info;
Pra_Cima (Buffer);
EnviaQuadro (Q
conf);
ATE FALSO;
FIM;

## Slide 36
Exemplo de Protocolo: Enlace Simples
Hipóteses: transmissão simplex em meio real
(passível perda de quadro) e buffer infinito no receptor.

## Slide 41
Protocolo com Controle de Fluxo e Temporização
PROCEDIMENTO Recebe;
VAR
Buffer
: Dados;
Qrec,
Qconf
: Quadro;
Evento
:
TipoEvento;
INICIO
REPITA
Espera (Evento);
SE Evento =
ChegouQuadro ENTAO
INICIO
De_Baixo (
Qrec);
Buffer:=Qrec.Info;
Pra_Cima (
(Buffer);
Pra_Baixo (
Qconf);
FIM;
ATE FALSO;
FIM;

## Slide 42
Exemplo de Protocolo: Enlace Simples
Hipóteses: transmissão simplex em meio real,
(passível de erro) e buffer finito no receptor.

## Slide 46
Protocolo com Controle de Fluxo, Temporização e Controle de Erro
PROCEDIMENTO Recebe;
VAR
Qrec,
Qconf,
Qerro
: Quadro;
Evento
:
TipoEvento;
CrcRec,
CrcEnv
:
word;
INICIO
REPITA
Espera (Evento);
SE Evento =
ChegouQuadroOk ENTAO
INI
CIO
De_Baixo (
Qrec);
CrcRec:
CalculaCrc;
CrcEnv:
Qrec.Crc;
SE CrcRec = CrcEnv ENTAO
SENAO EnviaQuadro (Qerro);
FIM;
ATE FALSO;
FIM

## Slide 47
Protocolo com Controle de Fluxo, Temporização e Controle de Erro
PROCEDIMENTO Recebe;
VAR
Qrec,
Qconf,
Qerro
: Quadro;
Evento
:
TipoEvento;
CrcRec,
CrcEnv
:
word;
INICIO
REPITA
Espera (Evento);
SE Evento =
ChegouQuadroOk ENTAO
INI
CIO
De_Baixo (
Qrec);
CrcRec:
CalculaCrc;
CrcEnv:
Qrec.Crc;
SE CrcRec = CrcEnv ENTAO
INICIO
PraCima (Qrec.Info);
EnviaQuadro (Qconf);
FIM;
SENAO EnviaQuadro (Qerro);
FIM;
ATE FALSO;
FIM

## Slide 48
Exemplo de Protocolo: Enlace Simples
Hipóteses: transmissão simplex em meio real, com
buffer finito no receptor.

## Slide 56
ESPECIFICAÇÃO de PROTOCOLOS

## Slide 57
Princípios de Transferência confiável de dados (rdt)

## Slide 58
Transferência confiável de dados (rdt):
send
side
receive
side
rdt_send(): chamada de cima, (p.ex.,pela apl.). Dados recebidos p/
entregar à camada sup. do receptor
udt_send(): chamada por rdt, p/ transferir pacote pelo
canal ñ confiável ao receptor
rdt_rcv(): chamada quando pacote chega no lado receptor do canal
deliver_data(): chamada por rdt p/ entregar dados p/ camada superior

## Slide 59
Transferência confiável de dados (rdt)
Iremos:
desenvolver incrementalmente os lados remetente, receptor do protocolo RDT
considerar apenas fluxo unidirecional de dados
Usar máquinas de estados finitos (FSM) p/ especificar remetente, receptor
estado
1
estado
2
evento causador da transição de estado
ações executadas ao mudar de estado
estado: neste “estado” o próximo estado é determinado unicamente pelo próximo evento
evento
ações

## Slide 60
Rdt1.0: transferência confiável usando um canal confiável
canal subjacente perfeitamente confiável
  não tem erros de bits
  não tem perda de pacotes
FSMs separadas para remetente e receptor:
  remetente envia dados pelo canal subjacente
  receptor recebe dados do canal subjacente
Wait for call from above
packet = make_pkt(data)
udt_send(packet)
rdt_send(data)
Wait for call from below
rdt_rcv(packet)
transmissor
receptor

## Slide 61
Rdt2.0: canal com erros de bits
canal subjacente pode inverter bits no pacote
a questão: como recuperar dos erros?
  reconhecimentos (ACKs): receptor avisa explicitamente ao remetente que pacote chegou bem
  reconhecimentos negativos (NAKs): receptor avisa explicitamente ao remetente que pacote tinha erros
  remetente retransmite pacote ao receber um NAK
  cenários humanos usando ACKs, NAKs?
novos mecanismos em rdt2.0 (em relação ao rdt1.0):
  detecção de erros
  realimentação pelo receptor: msgs de controle (ACK,NAK)
receptor->remetente

## Slide 62
rdt2.0: especificação da FSM
Wait for call from above
snkpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
corrupt(rcvpkt)
Wait for ACK or NAK
Wait for call from below
transmissor
receptor
rdt_send(data)


## Slide 63
3: Camada de Transporte
3a-63
rdt2.0: operação sem erros
Wait for call from above
snkpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
corrupt(rcvpkt)
Wait for ACK or NAK
Wait for call from below
rdt_send(data)


## Slide 64
3: Camada de Transporte
3a-64
rdt2.0: cenário com erros
Wait for call from above
snkpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)
udt_send(NAK)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
corrupt(rcvpkt)
Wait for ACK or NAK
Wait for call from below
rdt_send(data)


## Slide 65
3: Camada de Transporte
3a-65
rdt2.0 tem uma falha fatal!
O que acontece se ACK/NAK com erro?
Remetente não sabe o que se passou no receptor!
não se pode apenas retransmitir: possibilidade de pacotes duplicados
O que fazer?
remetente usa ACKs/NAKs p/ ACK/NAK do receptor? E se perder ACK/NAK do remetente?
retransmitir, mas pode causar retransmissão de pacote recebido certo!
Lidando c/ duplicação:
remetente inclui número de seqüência p/ cada pacote
remetente retransmite pacote atual se ACK/NAK recebido com erro
receptor descarta (não entrega) pacote duplicado
Remetente envia um pacote,
e então aguarda resposta
do receptor
pára e espera

## Slide 66
3: Camada de Transporte
3a-66
rdt2.1: remetente, trata ACK/NAKs c/ erro
Wait for call 0 from above
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
Wait for ACK or NAK 0
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isNAK(rcvpkt) )
sndpkt = make_pkt(1, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isNAK(rcvpkt) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt)
Wait for
call 1 from above
Wait for ACK or NAK 1



## Slide 67
3: Camada de Transporte
3a-67
rdt2.1: receptor, trata ACK/NAKs com erro
Wait for
0 from below
sndpkt = make_pkt(NAK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
not corrupt(rcvpkt) &&
has_seq0(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq1(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
Wait for
1 from below
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq0(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
not corrupt(rcvpkt) &&
has_seq1(rcvpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) && (corrupt(rcvpkt)
sndpkt = make_pkt(ACK, chksum)
udt_send(sndpkt)
sndpkt = make_pkt(NAK, chksum)
udt_send(sndpkt)

## Slide 68
3: Camada de Transporte
3a-68
rdt2.1: discussão
Remetente:
no. de seq no pacote
bastam dois nos. de seq. (0,1). Por quê?
deve checar se ACK/NAK recebido tinha erro
duplicou o no. de estados
  estado deve “lembrar” se pacote “corrente” tem no. de seq. 0 ou 1
Receptor:
deve checar se pacote recebido é duplicado
  estado indica se no. de seq. esperado é 0 ou 1
note: receptor não tem como saber se último ACK/NAK foi recebido bem pelo remetente

## Slide 69
3: Camada de Transporte
3a-69
rdt2.2: um protocolo sem NAKs
mesma funcionalidade que rdt2.1, só com ACKs
ao invés de NAK, receptor envia ACK p/ último pacote recebido bem
  receptor deve incluir explicitamente no. de seq do pacote reconhecido
ACK duplicado no remetente resulta na mesma ação que o NAK: retransmite pacote atual

## Slide 70
3: Camada de Transporte
3a-70
rdt2.2: fragmentos do transmissor e receptor
Wait for call 0 from above
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_send(data)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,1) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,0)
Wait for ACK
0
Fragmento
da FSM do
transmissor
Wait for
0 from below
rdt_rcv(rcvpkt) && notcorrupt(rcvpkt)
&& has_seq1(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(ACK1, chksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
(corrupt(rcvpkt) ||
has_seq1(rcvpkt))
udt_send(sndpkt)
Fragmento da FSM do receptor


## Slide 71
3: Camada de Transporte
3a-71
rdt3.0: canais com erros e perdas
Nova suposição: canal subjacente também pode perder pacotes (dados ou ACKs)
  checksum, no. de seq., ACKs, retransmissões podem ajudar, mas não serão suficientes
P: como lidar com perdas?
  remetente espera até ter certeza que se perdeu pacote ou ACK, e então retransmite
  eca!: desvantagens?
Abordagem: remetente aguarda um tempo “razoável” pelo ACK
retransmite se nenhum ACK for recebido neste intervalo
se pacote (ou ACK) apenas atrasado (e não perdido):
  retransmissão será duplicada, mas uso de no. de seq. já cuida disto
  receptor deve especificar no. de seq do pacote sendo reconhecido
requer temporizador

## Slide 72
3: Camada de Transporte
3a-72
rdt3.0: remetente
sndpkt = make_pkt(0, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
start_timer
rdt_send(data)
Wait for ACK0
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,1) )
Wait for
call 1 from above
sndpkt = make_pkt(1, data, checksum)
udt_send(sndpkt)
start_timer
rdt_send(data)
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,0)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
( corrupt(rcvpkt) ||
isACK(rcvpkt,0) )
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcorrupt(rcvpkt)
&& isACK(rcvpkt,1)
stop_timer
stop_timer
timeout
udt_send(sndpkt)
start_timer
timeout
rdt_rcv(rcvpkt)
Wait for
call 0from above
Wait for ACK1

rdt_rcv(rcvpkt)



udt_send(sndpkt)
start_timer

## Slide 73
3: Camada de Transporte
3a-73
rdt3.0 em ação

## Slide 74
3: Camada de Transporte
3a-74
rdt3.0 em ação

## Slide 75
Diagramme d’état d’un protocole Internet