## Slide 1: Redes de Computadores e a Internet
Prof. José Augusto Suruagy Monteiro
suruagy@cin.ufpe.br
www.cin.ufpe.br/~suruagy/cursos

## Slide 2: Livro-Texto:
REDES DE COMPUTADORES E A INTERNET
6ª Edição James F. Kurose e Keith W. Ross Copyright: 2014 656 páginas - ISBN: 9788581436777
http://www.pearson.com.br/

## Slide 3: Conteúdo
Redes de Computadores e a Internet
Camada de Aplicação
Camada de Transporte
Camada de Rede
Camada de Enlace: Enlace, Redes de Acesso e Redes Locais
Redes Sem Fio (Wireless) e Móveis
Redes Multimídia
Segurança em Redes
Gerenciamentos de Redes

## Slide 4: Capítulo I: Introdução
Objetivo do capítulo:
entender o contexto, visão geral, “sacar” o que são redes
maior profundidade, detalhes posteriormente no curso
abordagem:
  uso da Internet como exemplo
Resumo:
o que é a Internet
o que é um protocolo?
a borda (periferia) da rede: hosts, rede de acesso, meio físico
o núcleo da rede: comutação de pacote/circuito. Estrutura da Internet
desempenho: atraso, perda e vazão
segurança
camadas de protocolos, modelos de serviço
história

## Slide 5: Roteiro do Capítulo 1
1.1 O Que é a Internet?
1.2 A Borda (Periferia) da Internet
1.3 O Núcleo da Rede
1.4 Atraso, perda e vazão em redes de comutação de pacotes
1.5 Camadas de protocolos e seus modelos de serviços
1.6 Redes sob ameaça
1.7 História das redes de computadores e da Internet

## Slide 6: O que é a Internet: visão dos componentes
milhões de dispositivos de computação conectados: hospedeiros (hosts) = sistemas finais
  rodando aplicações de rede
enlaces (links) de comunicação
  fibra, cobre, rádio, satélite
  Taxa de transmissão = largura de banda (bandwidth)
Roteadores (comutadores de pacotes): encaminham pacotes (pedaços de dados)
  Roteadores e switches
smartphone
PC
servidor
Laptop
sem fio
enlaces
cabeados
enlaces
sem fio
roteador
Notes: Falar de cada um dos componentes:
PC
Servidor
Laptop sem fio
Celular
Pontos de acesso
Enlaces cabeados
Roteadores

## Slide 7: Aparelhos internet interessantes
Porta retratos IP
http://www.ceiva.com/
Tostadeira habilitada para a Web +
Previsão do tempo
Telefones Internet
Geladeira
Internet
Slingbox: watch,
control cable TV remotely
Tweet-a-watt:
monitor energy use

## Slide 8: Aplicações Populares
Navegação
Correio
Mensagens Instantâneas
Compartilhamento de Arquivos
Jogos em rede
Voz e Vídeo
Blogs
Trabalho Cooperativo

## Slide 10: O que é a Internet: visão dos componentes
Internet: “rede de redes”
  livremente hierárquica
  ISPs interconectados
protocolos: controlam o envio e o recebimento de mensagens
  ex., TCP, IP, HTTP, Skype, 802.11
Padrões Internet
  RFC: Request for comments
  IETF: Internet Engineering Task Force
  www.ietf.org

## Slide 11: O que é a Internet: visão dos serviços
a infra-estrutura de comunicação permite o uso de aplicações distribuídas:
  Web, e-mail, jogos, mensagens instantâneas, voz sobre IP (VoIP), redes sociais , ...
Provê interface de programação para aplicações
  Permitem que programas de aplicações se conectem à Internet
  Provê opções de serviço, de forma análoga aos Correios

## Slide 12: O que é um protocolo?
protocolos humanos:
“que horas são?”
“tenho uma dúvida”
apresentações
… msgs específicas são enviadas
… ações específicas são realizadas quando as msgs são recebidas, ou acontecem outros eventos
Protocolos de rede:
máquinas ao invés de pessoas
todas as atividades de comunicação na Internet são governadas por protocolos
protocolos definem o formato, ordem das msgs enviadas e recebidas pelas entidades da rede, e ações tomadas quando da transmissão ou recepção de msgs

## Slide 13: O que é um protocolo?
um protocolo humano e um protocolo de rede:
P: Apresente outro protocolo humano!
Oi
Oi
Que horas
são, por favor?
2:00
sol. conexão
TCP
resposta de
conexão TCP
Get http://www.awl.com/kurose-ross
<arquivo>
tempo

## Slide 14: Roteiro do Capítulo 1
1.1 O Que é a Internet?
1.2 A Borda (Periferia) da Internet
1.3 O Núcleo da Rede
1.4 Atraso, perda e vazão em redes de comutação de pacotes
1.5 Camadas de protocolos e seus modelos de serviços
1.6 Redes sob ameaça
1.7 História das redes de computadores e da Internet

## Slide 15: Uma olhada mais de perto na estrutura da rede:
Borda da rede:
  hospedeiros (hosts)/sistemas finais: clientes e servidores
  Servidores frequentemente em Data Centers
redes de acesso, meio físico: enlaces de comunicação cabeados e sem fio
núcleo da rede:
  Roteadores interconectados
  rede de redes

## Slide 16: Redes de acesso e meios físicos
P: Como conectar os sistemas finais aos roteadores de borda?
redes de acesso residencial
redes de acesso corporativo (escola, empresa)
redes de acesso sem fio
Questões a serem consideradas:
largura de banda (bits por segundo) da rede de acesso.
compartilhada ou dedicada?

## Slide 17: O quão rápido é rápido?
FONTE: http://www.psc.edu/~mathis/

## Slide 18: Acesso discado (alguém ainda usa?)
Usa a infraestrutura existente de telefonia
  Residência está conectada à central telefônica
Até 56kbps de acesso direto ao roteador (frequentemente menos)
Não dá para navegar e usar o telefone ao mesmo tempo: não está “sempre conectado”
rede
telefônica
Internet
Modem
discado
modem
do ISP
(ex., Terra)
PC
doméstico
central telefônica

## Slide 19: Decomposição de um sinal binário em suas harmônicas.
A limitação de freqüência dos canais de comunicação causam distorção no sinal transmitido.

## Slide 20: Modems

## Slide 21: Modulação

## Slide 22: Modulação
QAM (Quadrature Amplitude Modulation)
9600 bps
em
2400 bauds
ITU V.32

## Slide 23: Modems
  V.32 bis
    14.400 bps
  V.34
    28.800 bps (máximo de 33,6 Kbps)
  V.90
    56 Kbps (downstream) e 33,6 Kbps (upstream)
  V.92
    56 Kbps (downstream) e 48 Kbps (upstream)

## Slide 24: Rede de acesso: DSL (Digital Subscriber Line)
usa a linha telefônica existente até o DSLAM na central telefônica
  dados vão para a Internet através da linha telefônica DSL
  voz vão para a rede telefônica através da linha telefônica DSL
até 2,5 Mbps de subida (tipicamente < 1 Mbps)
até 24 Mbps de descida (tipicamente < 10 Mbps)
central telefônica
ISP
rede
telefônica
DSLAM
voz e dados transmitidos
em diferentes frequências sobre
uma linha dedicada até a central
Modem
DSL
splitter
Multiplexador
de acesso
DSL

## Slide 25: ADSL: Espectro de frequências

## Slide 26: Redes de Acesso: Tv a cabo
multiplexação por divisão de frequência: canais diferentes são transmitidos em diferentes faixas de frequência
cable
modem
splitter
…
cable headend
Canais
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
D
A
T
A
D
A
T
A
C
O
N
T
R
O
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Slide 27: Redes de Acesso: Tv a cabo
HFC: híbrido coaxial/fibra
  assimétrico: até 30Mbps descida (downstream), 2 Mbps subida (upstream).
rede de cabos e fibra conectam as residências ao roteador do ISP
  acesso compartilhado das residências ao roteador
  ao contrário do DSL, que tem acesso dedicado
dados e TV transmitidos em
frequências diferentes sobre a
rede de distribuição de cabo
compartilhada
cable
modem
splitter
…
cable headend
CMTS
ISP
Sistema de
terminação de
modems a cabo

## Slide 28: Redes de acesso: rede doméstica
de/para ponto final
ou central telefônica
modem a cabo ou DSL
rotador, firewall, NAT
Ethernet cabeada (100 Mbps)
ponto de acesso
sem fio (54 Mbps)
dispositivos
sem fio
frequentemente
combinados numa
mesma caixa

## Slide 29: Redes de acesso corporativas (Ethernet)
Usado tipicamente em empresas, universidades, etc.
Ethernet de 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps e 10Gbps
Hoje tipicamente os sistemas terminais se conectam a switches Ethernet
switch
Ethernet
servidores institucionais,
correio e web
roteador institucional
Enlace institucional
para o ISP (Internet)

## Slide 30: Redes de acesso sem fio (wireless)
rede de acesso compartilhado sem fio conecta o sistema final ao roteador
  Via estação base = “ponto de acesso” sem fio
LANs sem fio:
  dentro de um edifício (200 m)
  802.11b/g (WiFi): taxas de transmissão de 11, 54 Mbps
acesso sem fio de longa distância
  provido por uma operadora (celular), 10’s km
  entre 1 e 10 Mbps
  3G, 4G: LTE
para a Internet
para a Internet

## Slide 31
Internet
Mesh Cell Gateways
Nomadic Clients
Mesh Cell Nodes
Backhaul
Portable Clients
Fixed Clients
Indoor or Outdoor
Antenna
Wi-Max
Wired
http://www.wirelessphiladelphia.net/
Notes: Possible Network Anatomy
Fixed Client- Fixed location
Nomadic Client - Out Door
Portable Client – moving access with no loss of connection speed of up 30-40mph

## Slide 32: WiMAX
Worldwide Interoperability for Microwave Access
Padrão IEEE 802.16d-2004
  Distâncias de 16 km
  Taxas de até 75 Mbps
Padrão IEEE 802.16e-2005 (WiMax Móvel)
www.wimaxforum.org

## Slide 33: Hospedeiro: envia pacotes de dados
função de transmissão do hospedeiro:
pega msg da aplicação
quebra em pequenos pedaços, conhecidos como pacotes, com L bits de comprimento
transmite o pacote pela rede de acesso a uma taxa de transmissão R
  taxa de transmissão do canal, ou capacidade do canal, ou largura de banda do canal
R: taxa de
transmissão
do canal
host
1
2
dois pacotes,
cada um com L bits
atraso de
transmissão
do pacote
tempo necessário
para transmitir um
pacote de L bits
no canal
L (bits)
R (bits/sec)
=
=

## Slide 34: Meios Físicos
Bit: Propaga-se entre o transmissor e o receptor
enlace físico: o que está entre o transmissor e o receptor
meios guiados:
  os sinais se propagam em meios sólidos: cobre, fibra, cabo coaxial
meios não guiados:
  os sinais se propagam livremente, ex. rádio
par trançado (TP - Twisted Pair)
dois fios de cobre isolados
  Categoria 5: 100Mbps e 1 Gbps Ethernet
  Categoria 6: 10 Gbps

## Slide 35: Meios físicos: cabo coaxial, fibra
Cabo coaxial:
fio (transporta o sinal) dentro de outro fio (blindagem)
bidirecional
banda larga (broadband):
  múltiplos canais num cabo
  HFC
Cabo de fibra óptica:
fibra de vidro transporta pulsos de luz
opera em alta velocidade:
  transmissão ponto a ponto de alta velocidade (ex., 10´s a 100´s Gbps)
baixa taxa de erros:
  repetidores mais afastados;
  imune a ruído eletromagnético

## Slide 36
www.telegeography.com

## Slide 37: Eletronet

## Slide 38: Meios físicos: rádio
sinal transportado em ondas eletromagnéticas
não há “fio” físico
bidirecional
efeitos do ambiente de propagação:
  reflexão
  obstrução por objetos
  interferência
Tipos de enlaces de rádio:
microondas
  ex.: canais de até 45 Mbps
LAN (ex., Wifi)
  11Mbps, 54 Mbps
longa distância (ex., celular)
  ex. 3G, ~ 1 Mbps
satélite
  canal de até 50Mbps (ou múltiplos canais menores)
  atraso de propagação de 270 mseg (fim-a-fim)
  geoestacionários versus de baixa altitude (LEOS)
Notes: Órbita do satélite geoestacionário = 36.000 km acima da superfície da terra.

## Slide 39: Meios Físicos: Satélites de Baixa Órbita - Iridium
Projeto original:
  77 satélites
  No. atômico do Irídio
Projeto implementado:
  66 satélites
  No. atômico do Disprósio!!!

## Slide 40: Fogueira espacial
VEJA 29/3/2000:
Motorola decide destruir os 66 satélites do Iridium queimando-os na atmosfera terrestre
Quem salvou o Iridium?

## Slide 41: Lei da Largura de Banda de Edholm
Fonte: IEEE Spectrum July 2004
10 Gb/s
Ethernet

## Slide 42: Roteiro do Capítulo 1
1.1 O Que é a Internet?
1.2 A Borda (Periferia) da Internet
1.3 O Núcleo da Rede
1.4 Atraso, perda e vazão em redes de comutação de pacotes
1.5 Camadas de protocolos e seus modelos de serviços
1.6 Redes sob ameaça
1.7 História das redes de computadores e da Internet

## Slide 43: O Núcleo da Rede
Malha de roteadores interconectados
comutação de pacotes: hospedeiros quebram mensagens da camada de aplicação em pacotes
  Repassa os pacotes de um roteador para o próximo, através de enlaces no caminho da origem até o destino
  cada pacote é transmitido na capacidade máxima do enlace.

## Slide 44: Comutação de pacotes: armazena e repassa
leva L/R seg para transmitir (botar para fora) um pacote de L-bits num enlace a R bps
armazena e repassa: todo o pacote deve chegar ao roteador antes que possa ser transmitido no próximo enlace
exemplo numérico para um salto/etapa:
L = 7,5 Mbits
R = 1,5 Mbps
atraso de transmissão em um salto = 5 seg
mais sobre atrasos em breve…
fonte
R bps
destino
1
2
3
L bits
por pacote
R bps
atraso fim-a-fim = 2L/R (desprezando o atraso de propagação)

## Slide 45: Comutação de pacotes: atraso de enfileiramento, perdas
A
B
C
R = 100 Mb/s
R = 1,5 Mb/s
D
E
fila de pacotes em espera pelo enlace de saída
enfileiramento e perdas:
Se a taxa de chegadas (em bits) no enlace exceder a taxa de transmissão do canal num certo intervalo de tempo:
  pacotes irão enfileirar, esperar para serem transmitidos no enlace
  pacotes poderão ser descartados (perdidos) se a memória (buffer) encher

## Slide 46: Duas funções chave do núcleo da rede
repasse: move pacotes da entrada do roteador para a saída apropriada do roteador
roteamento: determina a rota origem-destino tomada pelos pacotes
  algoritmos de roteamento
algoritmo de roteamento
tabela de repasse local
valor cabeç.
enl.saída
0100
0101
0111
1001
3
2
2
1
1
2
3
0111
endereço do destino no
cabeçalho do pacote
entrante

## Slide 47: Alternativa: comutação de circuitos
recuros fim-a-fim alocados para, reservados para “chamada” entre origem-destino:
No diagrama, cada enlace possui quatro circuitos.
  chamada recebe o 2º circuito no enlace superior e o 1º circuito no enlace da direita
recursos dedicados: sem compartilhamento
  desempenho tipo circuito (garantido)
segmento do circuito fica ocioso se não for utilizado pela chamada (sem compartilhamento)
Usado normalmente na rede telefônica tradicional

## Slide 48: Núcleo da Rede: Comutação de Circuitos
http://www.telephonemuseumofgridley.org/

## Slide 49
http://en.wikipedia.org/wiki/Almon_Strowger
http://www.pat2pdf.org/patents/pat0447918.pdf

## Slide 50: Comutação de Circuitos: FDM e TDM
FDM
freqüência
tempo
TDM
freqüência
tempo
4 usuários
Exemplo:
Notes: Two simple multiple access control techniques.
Each mobile’s share of the bandwidth is divided into portions for the uplink and the downlink. Also, possibly, out of band signaling.
As we will see, used in AMPS, GSM, IS-54/136

## Slide 51: Alocação de Faixas de Freqüência no Brasil (www.anatel.gov.br)
Rádio Ondas Médias
TV
2 - 4
TV
5, 6
Rádio
FM
TV
7 - 13
TV
14 - 36
TV
38 - 69
www.anatel.gov.br 10/2006
30kHz
300kHz
3MHz
30MHz
300MHz
3GHz
30GHz
300GHz

## Slide 52: A Portadora T1
T1
1 frame = (24*8+1)
1 frame = 193 bits
TAXA TOTAL
1,544 Mbps

## Slide 53: Multiplexação de Canais T1

## Slide 54: Hierarquias Digitais Plesiócronas (PDH)
1,544 Mbps
6,312 Mbps
6,312 Mbps
32,064 Mbps
97,728 Mbps
397,2 Mbps
44,736 Mbps
274,176 Mbps
x4
x4
x5
x3
x4
x6
x7
DS-1
DS-2
DS-3
Japão
América
do Norte
2,048 Mbps
8,448 Mbps
34,364 Mbps
139,264 Mbps
Europa
x4
x4
x4
E-1
E-2
E-3
E-4

## Slide 55: SONET/SDH
Synchronous Optical NETwork
  Desenvolvido pela Bellcore
Synchronous Digital Hierarchy
  Padronizado pelo ITU-T
Objetivos
  Prover um padrão para transmissão
  Unificar os sistemas dos EUA, Europa e Japão
  Multiplexar diversos canais digitais
  Prover suporte para Operação, administração e Manutenção (OAM)

## Slide 56: SONET
Caminho Típico
O Quadro básico é um bloco de 810 bytes
      810*8*8000 = TAXA TOTAL = 51,84 Mbps

## Slide 57: Hierarquia digital síncrona
1,544 Mbps
DS-1
2,048 Mbps
E-1
6,312 Mbps
x4
x3
51,84 Mbps
155,52 Mbps
155,52 Mbps x N
x7
x3
xN
Interface
Universal
Óptica

## Slide 58: Quadro SONET Básico
  Todo: 90 colunas
  SPE (Synchronous Payload Envelope):
    87 colunas
  Usuário: 86 colunas

## Slide 59: Comutação de pacotes versus comutação de circuitos
Enlace de 1 Mbit
cada usuário:
  100kbps quando “ativo”
  ativo 10% do tempo
comutação por circuitos:
  10 usuários
comutação por pacotes:
  com 35 usuários, probabilidade > 10 ativos menor que 0,004
A comutação de pacotes permite que mais usuários usem a rede!
N
usuários
Enlace de
1 Mbps
P: como foi obtido o valor 0,0004?
P: o que ocorre se > 35 usuários?

## Slide 60: Comutação de pacotes versus comutação de circuitos
Ótima para dados em surtos
  compartilhamento dos recursos
  não necessita estabelecimento de conexão
Congestionamento excessivo: atraso e perda de pacotes
  necessita de protocolos para transferência confiável de dados, controle de congestionamento
P: Como fornecer um comportamento do tipo circuito?
  São necessárias garantias de banda para aplicações de áudio e vídeo
  ainda é um problema não resolvido (cap. 7)
A comutação de pacotes ganha de lavada?

## Slide 61: Estrutura da Internet: rede de redes
Sistemas finais conectam-se à Internet através de ISPs (Internet Service Providers) de acesso
  ISP residencial, corporativo e acadêmico
Os ISPs de acesso devem ser interconectados
  De modo que quaisquer dois hospedeiros possam enviar pacotes um para o outro
A rede de redes resultante é muito complexa
  Evolução foi dirigida pela economia e por políticas nacionais
Seguiremos uma abordagem passo-a-passo para descrever a estrutura atual da Internet

## Slide 62: Estrutura da Internet: rede de redes
Pergunta: dados milhões de ISPs de acesso, como interligar todos eles?
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…

## Slide 63: Estrutura da Internet: rede de redes
Opção: conectar cada ISP de acesso a cada um dos demais ISPs de acesso?
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
Conectar cada ISP de acesso a cada um dos demais não escala: são necessárias O(N2) conexões.

## Slide 64: Estrutura da Internet: rede de redes
Opção: conectar cada ISP de acesso a um ISP de trânsito global? Os ISPs de usuário e provedor têm um acordo econômico.
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
global ISP

## Slide 65: Estrutura da Internet: rede de redes
Mas, se um ISP global for um negócio viável, haverá competidores...
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
ISP B
ISP A
ISP C

## Slide 66: Estrutura da Internet: rede de redes
Mas, se um ISP global for um negócio viável, haverá competidores... que precisam se interconectar
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
ISP B
ISP A
ISP C
IXP
enlace de peering
Ponto de troca de tráfego
IXP

## Slide 67: Estrutura da Internet: rede de redes
... e redes regionais podem surgir para conectar redes de acesso a ISPs
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
ISP B
ISP A
ISP C
IXP
IXP
rede regional

## Slide 68: Estrutura da Internet: rede de redes
... e redes de provedores de conteúdo (ex.: Google, Microsoft, Akamai) podem criar as suas próprias redes, para levar serviços e conteúdos próximos aos usuários finais
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
ISP B
ISP A
ISP B
IXP
IXP
rede regional
Rede de provedor de conteúdo

## Slide 69: Estrutura da Internet: rede de redes
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
ISP Regional
ISP Regional
IXP
IXP
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Google
IXP
No centro: pequeno no. de grandes redes bem conectadas
  ISPs comerciais “tier-1” (ex., Level 3, Sprint, AT&T, NTT), cobertura nacional e internacional)
  rede de provedor de conteúdo (ex. Google): rede privada que conecta os seus centros de dados à Internet, normalmente “bypassando” ISPs tier-1 e regionais.

## Slide 70: ISP Tier-1: ex: Sprint
…
to/from customers
peering
to/from backbone
…
…
…
…
POP: point-of-presence

## Slide 71: Provedor de Backbone Nacional
ex. Embratel
http://www.embratel.net.br

## Slide 72: Conexões Internacionais

## Slide 73: Roteiro do Capítulo 1
1.1 O Que é a Internet?
1.2 A Borda (Periferia) da Internet
1.3 O Núcleo da Rede
1.4 Atraso, perda e vazão em redes de comutação de pacotes
1.5 Camadas de protocolos e seus modelos de serviços
1.6 Redes sob ameaça
1.7 História das redes de computadores e da Internet

## Slide 74: Como ocorrem as perdas e atrasos?
pacotes enfileiram nos buffers do roteador
taxa de chegada de pacotes ao enlace excede a capacidade do enlace de saída.
pacotes enfileiram, esperam pela vez
A
B
pacote em transmissão (atraso)
enfileiramento de pacotes (atraso)
buffers livres (disponíveis): pacotes que chegam são
descartados (perda) se não houver buffers livres

## Slide 75: Quatro fontes de atraso dos pacotes
dproc: processamento no nó
verifica erros de bit
determina enlace de saída
tipicamente < mseg
A
B
propagação
transmissão
processamento
do nó
enfileiramento
denfil: atraso de enfileiramento
tempo esperando no enlace de saída pela vez de transmitir
depende do nível de congestionamento do roteador
dnó = dproc + denfil + dtrans + dprop

## Slide 76: Quatro fontes de atraso dos pacotes
dtrans: atraso de transmissão:
L: comprimento do pacote (bits)
R: largura de banda do enlace (bps)
dtrans = L/R
A
B
propagação
transmissão
processamento
do nó
enfileiramento
dprop: atraso de propagação
d: comprimento do enlace físico
s: velocidade de propagação no meio (~2x108 m/seg)
dprop = d/s
dnó = dproc + denfil + dtrans + dprop
dtrans e dprop
muito diferentes

## Slide 77: Analogia com uma Caravana
Os carros se “propagam” a 100 km/h
O pedágio leva 12 seg para atender um carro (tempo de transmissão)
carro~bit; caravana ~ pacote
P: Quanto tempo leva até que a caravana esteja enfileirada antes do segundo pedágio?
Tempo para “atravessar” toda a caravana através do pedágio para a estrada = 12*10 = 120 seg
Tempo para que o último carro se propaga do primeiro para o segundo pedágio: 100km/(100km/h)= 1 h
R: 62 minutos
Caravana
de dez carros
pedágio
pedágio
100 km
100 km

## Slide 78: Analogia com uma caravana (mais)
Os carros agora se “propagam” a 1000 km/h
Os pedágios agora levam em torno de 1 min para atender um carro
P: Os carros chegarão ao segundo pedágio antes que todos os carros tenham sido atendidos no primeiro pedágio?
Sim! Após 7 min, o 1o. Carro chega ao 2o. Pedágio e ainda há 3 carros no 1o. pedágio.
O 1o. bit do pacote pode chegar ao 2o. Roteador antes que o pacote tenha sido totalmente transmitido no 1o. roteador!
  Veja o applet Ethernet no site da AWL
Caravana
de dez carros
pedágio
pedágio
100 km
100 km

## Slide 79: Atraso de enfileiramento
R=largura de banda do enlace (bps)
L=compr. do pacote (bits)
a=taxa média de chegada de pacotes
intensidade de tráfego = La/R
La/R ~ 0: pequeno atraso de enfileiramento
La/R -> 1: grande atraso
La/R > 1: chega mais “trabalho” do que a capacidade de atendimento, atraso médio infinito!
La/R ~ 0
La/R -> 1

## Slide 80: Atrasos e rotas “reais” da Internet
Como são os atrasos e as perdas reais da Internet?
Programa traceroute : fornece medições de atraso da fonte até os diversos roteadores ao longo do caminho fim-a-fim até o destino. Para cada i:
  Envia três pacotes que alcançarão o roteador i no caminho até o destino.
  O roteador i devolverá os pacotes ao transmissor
  O transmissor calcula o intervalo de tempo decorrido entre a transmissão e a chegada da resposta.
3 probes
3 probes
3 probes

## Slide 81: Atrasos e rotas “reais”
1 cs-gw (128.119.240.254) 1 ms 1 ms 2 ms
2 border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145) 1 ms 1 ms 2 ms
3 cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130) 6 ms 5 ms 5 ms
4 jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129) 16 ms 11 ms 13 ms
5 jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136) 21 ms 18 ms 18 ms
6 abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9) 22 ms 18 ms 22 ms
7 nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46) 22 ms 22 ms 22 ms
8 62.40.103.253 (62.40.103.253) 104 ms 109 ms 106 ms
9 de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129) 109 ms 102 ms 104 ms
10 de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) 113 ms 121 ms 114 ms
11 renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54) 112 ms 114 ms 112 ms
12 nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13) 111 ms 114 ms 116 ms
13 nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102) 123 ms 125 ms 124 ms
14 r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110) 126 ms 126 ms 124 ms
15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54) 135 ms 128 ms 133 ms
16 194.214.211.25 (194.214.211.25) 126 ms 128 ms 126 ms
17 * * *
18 * * *
19 fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142) 132 ms 128 ms 136 ms
traceroute: gaia.cs.umass.edu para www.eurocom.fr
Três medições de atraso de
gaia.cs.umass.edu p/cs-gw.cs.umass.edu
link trans-
oceânico
* sem resposta (pacote perdido, roteador não responde)

## Slide 82: Perda de pacotes
buffer
(área de espera)
fila (buffer) anterior a um canal possui capacidade finita
quando um pacote chega numa fila cheia, o pacote é descartado (perdido)
o pacote perdido pode ser retransmitido pelo nó anterior, pelo sistema origem, ou não ser retransmitido
A
B
pacote em transmissão
pacote que encontra o buffer cheio é descartado/perdido

## Slide 83: Vazão (Throughput)
vazão: taxa (bits/unidade de tempo) na qual os bits são transferidos entre o transmissor e o receptor
  instantânea: taxa num certo instante de tempo
  média: taxa num período de tempo mais longo
servidor, com
arquivo de F bits
para enviar ao
cliente
capacidade do
enlace
Rs bits/seg
capacidade do
enlace
Rc bits/seg
cano que pode transportar fluído à taxa de
Rs bits/seg
cano que pode transportar fluído à taxa de
Rc bits/seg
servidor envia bits (fluído) no cano

## Slide 84: Vazão (mais)
Rs < Rc Qual é a vazão média fim-a-fim?
Rs bits/seg
Rc bits/seg
Rs > Rc Qual é a vazão média fim-a-fim?
Rs bits/seg
Rc bits/seg
link no caminho fim-a-fim que restringe a vazão fim-a-fim
Enlace gargalo

## Slide 85: Vazão: cenário da Internet
10 conexões compartilham (de modo justo) o enlace gargalo do backbone de R bits/seg
Rs
Rs
Rs
Rc
Rc
Rc
R
vazão por conexão fim-a-fim: min(Rc,Rs,R/10)
na prática: Rc ou Rs são frequentemen-te o gargalo

## Slide 86: Roteiro do Capítulo 1
1.1 O Que é a Internet?
1.2 A Borda (Periferia) da Internet
1.3 O Núcleo da Rede
1.4 Atraso, perda e vazão em redes de comutação de pacotes
1.5 Camadas de protocolos e seus modelos de serviços
1.6 Redes sob ameaça
1.7 História das redes de computadores e da Internet

## Slide 87: “Camadas” de Protocolos
As redes são complexas!
muitos “pedaços”:
  hosts
  roteadores
  enlaces de diversos meios
  aplicações
  protocolos
  hardware, software
Pergunta:
Há alguma esperança em conseguirmos organizar a estrutura da rede?
Ou pelo menos a nossa discussão sobre redes?

## Slide 88: Organização de uma viagem aérea
 Uma série de passos/ações

## Slide 89: Funcionalidade de uma linha aérea em camadas
Camadas: cada camada implementa um serviço
  através de ações internas à camada
  depende dos serviços providos pela camada inferior

## Slide 90: Por que dividir em camadas?
Lidar com sistemas complexos:
estrutura explícita permite a identificação e relacionamento entre as partes do sistema complexo
  modelo de referência em camadas para discussão
modularização facilita a manutenção e atualização do sistema
  mudança na implementação do serviço da camada é transparente para o resto do sistema
  ex., mudança no procedimento no portão não afeta o resto do sistema
divisão em camadas é considerada prejudicial?

## Slide 91: Pilha de protocolos Internet
aplicação: dá suporte a aplicações de rede
  FTP, SMTP, HTTP
transporte: transferência de dados processo a processo
  TCP, UDP
rede: repasse (encaminhamento) de datagramas da origem até o destino
  IP, protocolos de roteamento
enlace: transferência de dados entre elementos de rede vizinhos
  PPP, Ethernet, 802.11
física: bits “no fio”
aplicação
transporte
rede
enlace
física

## Slide 92: Modelo de referência ISO/OSI
apresentação: permite às aplicações interpretar o significado dos dados, ex., cifragem, compressão, convenções específicas de máquina
sessão: sincronização, verificação, recuperação da troca de dados
a pilha Internet não contém estas camadas!
  estes serviços, caso necessários, devem ser implementados na aplicação
  eles são necessários?
aplicação
apresentação
sessão
transporte
rede
enlace
física

## Slide 93: Encapsulamento
mensagem
segmento
datagrama
quadro
origem
aplicação
transporte
rede
enlace
física
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
destino
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
rede
enlace
física
enlace
física
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
Hl
M
roteador
switch
aplicação
transporte
rede
enlace
física

## Slide 94: Roteiro do Capítulo 1
1.1 O Que é a Internet?
1.2 A Borda (Periferia) da Internet
1.3 O Núcleo da Rede
1.4 Atraso, perda e vazão em redes de comutação de pacotes
1.5 Camadas de protocolos e seus modelos de serviços
1.6 Redes sob ameaça
1.7 História das redes de computadores e da Internet

## Slide 95: Segurança de Redes
O campo de segurança de redes lida com:
  como os vilões podem atacar as redes
  como podemos defender as redes contra ataques
  como projetar arquiteturas que sejam imunes a ataques
A Internet não foi projetada inicialmente com (muita) segurança em mente
  visão original: “um grupo de usuários mutuamente confiáveis conectados a uma rede transparente 
  Projetistas dos protocolos Internet estão “correndo atrás do prejuízo”
  Considerações sobre segurança em todas as camadas!

## Slide 96: Os vilões podem colocar malware no seu hospedeiro através da Internet
O Malware pode entrar nos hospedeiros através de:
  vírus: infecção autoreplicante através da recepção/ execução de um objeto (ex., anexo de e-mail)
  Worms: infecção autoreplicante através da recepção passiva de um objeto que se autoexecuta
Spyware pode registrar teclas digitadas, sítios web visitados, carregar informações para sítio de coleta.
Hospedeiro infectado podem ser incluídos numa botnet, usada para gerar spams e ataques DDoS.

## Slide 97: Ataque a servidores e à infra-estrutura da rede
Negação de serviço (DoS): atacantes deixam os recursos (servidor, banda) indisponíveis para o tráfego legítimo sobrecarregando o recurso com tráfego falso
seleciona o alvo
Invade hospedeiros na rede (vide botnet)
envia pacotes para o alvo a partir de hospedeiros invadidos
alvo

## Slide 98: Os vilões podem analisar pacotes
Analisadores (farejadores) de pacotes:
  meios de difusão (Ethernet compartilhado, sem fio)
  interface promíscua de rede lê/registra todos os pacotes que passam (incluindo senhas!)
A
B
C
src:B dest:A payload
  O programa Wireshark usado para os laboratórios no final do capítulo é um analisador grátis de pacotes

## Slide 99: Os vilões podem se passar por alguém de sua confiança
Imitação (spoofing) de pacotes IP: envia pacotes com endereços origem falsos
A
B
C
src:B dest:A payload
… muito mais sobre segurança (até o Capítulo 8)

## Slide 100: Roteiro do Capítulo 1
1.1 O Que é a Internet?
1.2 A Borda (Periferia) da Internet
1.3 O Núcleo da Rede
1.4 Atraso, perda e vazão em redes de comutação de pacotes
1.5 Camadas de protocolos e seus modelos de serviços
1.6 Redes sob ameaça
1.7 História das redes de computadores e da Internet

## Slide 101: História da Internet
1961: Kleinrock - teoria das filas demonstra eficiência da comutação por pacotes
1964: Baran - comutação de pacotes em redes militares
1967: concepção da ARPAnet pela ARPA (Advanced Research Projects Agency)
1969: entra em operação o primeiro nó da ARPAnet
1961-1972: Estréia da comutação de pacotes

## Slide 102: História da Internet
1972:
  demonstração pública da ARPAnet
  NCP (Network Control Protocol) primeiro protocolo host-host
  primeiro programa de e-mail
  ARPAnet com 15 nós
1961-1972: Estréia da comutação de pacotes

## Slide 103: História da Internet
Princípios de interconexão de Cerf e Kahn:
  minimalismo, autonomia - não é necessária nenhuma mudança interna para interconectar redes
  modelo de serviço best effort
  roteadores sem estados
  controle descentralizado
definem a arquitetura atual da Internet
1970: rede de satélite ALOHAnet no Havaí
1974: Cerf e Kahn - arquitetura para a interconexão de redes
1976: Ethernet no XEROX PARC
fim dos anos 70: arquiteturas proprietárias: DECnet, SNA, XNA
fim dos anos 70: comutação de pacotes de comprimento fixo (precursor do ATM)
1979: ARPAnet com 200 nós
1972-1980: Interconexão de redes novas e proprietárias

## Slide 104: História da Internet
1983: implantação do TCP/IP
1982: definição do protocolo SMTP para e-mail
1983: definição do DNS para tradução de nome para endereço IP
1985: definição do protocolo FTP
1988: controle de congestionamento do TCP
novas redes nacionais: Csnet, BITnet, NSFnet, Minitel
100.000 hosts conectados numa confederação de redes
1980-1990: novos protocolos, proliferação de redes

## Slide 105: História da Internet
início dos anos 90: ARPAnet desativada
1991: NSF remove restrições ao uso comercial da NSFnet (desativada em 1995)
início dos anos 90 : Web
  hypertexto [Bush 1945, Nelson 1960’s]
  HTML, HTTP: Berners-Lee
  1994: Mosaic, posteriormente Netscape
  fim dos anos 90: comercialização da Web
Final dos anos 90-00:
novas aplicações: mensagens instantâneas, compartilhamento de arquivos P2P
preocupação com a segurança de redes
est. 50 milhões de computadores na Internet
est. mais de 100 milhões de usuários
enlaces de backbone a Gbps
Anos 90 e 2000: comercialização, a Web, novas aplicações

## Slide 106: História da Internet
A partir de 2005:
~750 milhões de hospedeiros
  Smartphones e tablets
Implantação agressiva de acesso de banda larga
Crescente ubiquidade de acessos sem fio de alta velocidade
Surgimento das redes sociais
  Facebook: prestes a alcançar um bilhão de usuários
Provedores de serviço (Google, Microsoft) criam suas próprias redes
  Evitam a Internet, fornecendo acesso “instantâneo” a buscas, e-mails, etc.
Comércio Eletrônico, universidades e empresas rodando serviços na “nuvem” (ex., Amazon EC2)

## Slide 107: Evolução do Número de Hosts

## Slide 108: Evolução do Número de Hosts

## Slide 109: Internet/BR
Número de Hosts
Posição Relativa

## Slide 110: Internet/BR
A Rede Nacional de Pesquisa (RNP) teve início em 1989.
Aberta para uso comercial em 1994
Posição absoluta (7/11)
  Número de hosts: 22.212.190
  4o do Mundo
IBOPE/NetRatings (11/12):
  53,5 Milhões de Internautas residenciais ativos
  46:19 hs de tempo médio mensal de horas navegadas por internauta ativo
Fonte: www.cetic.br

## Slide 111: Introdução: Resumo
Foi coberta uma tonelada de material!
visão geral da Internet
o que é um protocolo?
borda da rede, núcleo, rede de acesso
  Comutação de pacotes vs. Comutação de circuitos
estrutura da Internet/ISPs
desempenho: perda, atraso, vazão
modelos de camadas e de serviços
segurança
história
Esperamos que agora você possua:
contexto, visão geral, “sentimento” do que sejam redes
maior profundidade, detalhes posteriormente no curso