## Slide 1
Arquitetura em Camadas
AULA 02

## Slide 2: Roteiro da Aula 2
2.1 Envio de um caractere entre 2 computadores
2.2 Envio de mensagens em uma rede
2.3 Analogia de uma arquitetura em camadas
2.4 Arquitetura da Internet
2.5 Tipos de comutação de Serviços

## Slide 3
2.1 Troca de mensagens entre 2 computadores

## Slide 4
Transferência de um CARACTER entre 2 computadores
Hipóteses: transmissão simplex em meio ideal,
(sem erro e buffer infinito no receptor).

## Slide 5
Réception d’un message – hardware

## Slide 6
Transferência de um CARACTER entre 2 computadores
Hipóteses: transmissão simplex em meio ideal,
(sem erro e buffer infinito no receptor).

## Slide 7
TIPO
Dados: byte;
PROCEDIMENTO Envia;
VAR
Buffer: Dados;
INICIO
REPITA
PegaDoTeclado (Buffer);
EnviaPraRede (Buffer);
ATE FALSO;
FIM;
Estado
ESPERA
Caracter no Buffer
(aplicação)
Envia caracter
(Camada Física)
origem
Aplicação
física
destino
Aplicação
física

## Slide 8
TIPO
Dados
= byte;
PROCEDIMENTO Recebe;
VAR
Buffer = Dados;
INICIO
REPITA
PegaDaRede (Buffer);
EnviaProMonitor
(Buffer);
ATE FALSO;
FIM;
Estado
ESPERA
Envia caracter
(aplicação)
Caracter no buffer
(Camada Física)
mensagem
segmento
datagrama
quadro
origem
Aplicação
física
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
destino
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
Aplicação
física

## Slide 9
Transferência de um CARACTER entre 2 computadores
Hipóteses: transmissão simplex em meio ideal,
(sem erro e buffer FINITO no receptor).

## Slide 10
Estado
BUFFER
Estado
ESPERA
Caracter no Buffer
(aplicação)
Envia caracter
(Camada Física)
FAZ NADA
Chegada da Confirmação
(Camada Física)

## Slide 11
PROCEDIMENTO Recebe;
VAR
Buf
f
er
: Dados;
Conf
: Dados;
INICIO
REPITA
DeBaixo (Buffer);
PraCima (Buffer);
PraBaixo
(Conf);
ATE FALSO;
FIM;
Conf:= OK;
TIPO Dados = Byte;
Estado
ESPERA
Envia Caracter (aplicação) ;
Envia Conf (Camada Física)
Caracter no buffer
(Camada Física)

## Slide 12
2.2 Troca de mensagens em uma rede

## Slide 13: Surgem as Redes de Computadores
Sistema de Comunicação

## Slide 14: Redes de Longa Distância (WAN)

## Slide 15: Rede Local (LAN) Topologia em barra

## Slide 16
Tecnologia Digital
  Multimídia
    Processamnto integrado de áudio, vídeo, dados, etc.
  Novas tecnologias de transmissão
    fibra ótica
    altas velocidades
    digitalização das redes públicas
    redes integradas
Notes: 16

## Slide 17
2.3 Analogia de uma arquitetura em camadas

## Slide 18
Arquitetura em camadas
BIÓLOGO
brasileiro
BIÓLOGO
senegalês
?
Bom dia

## Slide 19
BIÓLOGO
brasileiro
BIÓLOGO
senegalês
TRADUTOR
(português/inglês):
Good Morning
TRADUTOR:
(inglês/francês)
?
Bom dia
Arquitetura em camadas

## Slide 20
BIÓLOGO
brasileiro
BIÓLOGO
senegalês
TRADUTOR
(português/inglês):
Good Morning
TRADUTOR
(inglês/francês):
ENGENHEIRO
de comunicações
ENGENHEIRO
de comunicações
Bom dia
Good Morning
Arquitetura em camadas

## Slide 21
BIÓLOGO
brasileiro
BIÓLOGO
senegalês
TRADUTOR
(português/inglês):
Good Morning
TRADUTOR
(inglês/francês):
Bonjour
ENGENHEIRO
de comunicações
ENGENHEIRO
de comunicações
Bom dia
Good Morning
Arquitetura em camadas

## Slide 22
BIÓLOGO
brasileiro
BIÓLOGO
senegalês
TRADUTOR
(português/inglês):
Good Morning
TRADUTOR
(inglês/francês):
Bonjour
ENGENHEIRO
de comunicações
ENGENHEIRO
de comunicações
Bom dia
Bonjour
Good Morning
Arquitetura em camadas

## Slide 23
2.4 Arquitetura da Internet

## Slide 24
O que é um protocolo?
um protocolo humano e um protocolo de rede:
P: Apresente outro protocolo humano!
Oi
Oi
Que horas
são?
2:00
TCP connection
req.
TCP connection
reply.
Get http://gaia.cs.umass.edu/index.htm
<arquivo>
tempo

## Slide 25
Pilha de protocolos Internet
aplicação: dá suporte a aplicações de rede
  FTP, SMTP, HTTP
transporte: transferência de dados host-a-host
  TCP, UDP
rede: roteamento de datagramas da origem até o destino
  IP, protocolos de roteamento
enlace: transferência de dados entre elementos de rede vizinhos
  PPP, Ethernet
física: bits “no fio”
aplicação
transporte
rede
enlace
física

## Slide 26
Camadas: comunicação lógica
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
rede
enlace
física
Cada camada:
distribuída
as “entidades” implementam as funções das camadas em cada nó
as entidades executam ações, trocam mensagens entre parceiras

## Slide 27
Camadas: comunicação física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
rede
enlace
física
dados
dados

## Slide 28
2a: Camada de Aplicação
28
Processos em comunicação
Processo: programa que executa num hospedeiro
processos no mesmo hospedeiro se comunicam usando comunicação entre processos definida pelo sistema operacional (SO)
processos em hospedeiros distintos se comunicam trocando mensagens através da rede
Processo cliente: processo que inicia a comunicação
Processo servidor: processo que espera para ser contatado

## Slide 29
2a: Camada de Aplicação
29
Arquitetura cliente-servidor
Servidor:
Sempre ligado
Endereço IP permanente
Escalabilidade com server farms
Cliente:
Comunica-se com o servidor
Pode estar conectado intermitentemente
Pode ter endereços IP dinâmicos
Não se comunica diretamente com outros clientes

## Slide 30
2a: Camada de Aplicação
30
Camada de Aplicação
Programas que
  Executam em diferentes sistemas finais
  Comunicam-se através da rede
  p.ex., Cliente Web & Servidor Web
Programas não relacionados ao núcleo da rede
  Dispositivos do núcleo da rede não executam aplicações de usuários
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física

## Slide 31
Camada de Transporte
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
rede
enlace
física
dados
dados
recebe dados da aplicação
adiciona endereço e verificação de erro para formar o “datagrama”
envia o datagrama para a parceira
espera que a parceira acuse o recebimento (ack)
analogia: correio
dados
transporte
transporte
ack

## Slide 32
Serviços e protocolos de transporte
provê comunicação lógica entre processos de aplicação executando em hospedeiros diferentes
protocolos de transporte executam em sistemas finais:
  lado transmissor: quebra as mensagens das aplicações em segmentos, repassa-os para a camada de rede
  lado receptor: remonta as mensagens a partir dos segmentos, repassa-as para a camada de aplicação
existem mais de um protocolo de transporte disponível para as aplicações
  Internet: TCP e UDP
aplicação
transporte
rede
enlace
física
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física
transporte lógico fim a fim

## Slide 33
Protocolos da camada de transporte Internet
entrega confiável, ordenada (TCP)
  controle de congestionamento
  controle de fluxo
  estabelecimento de conexão (“setup”)
entrega não confiável, não ordenada: UDP
  extensão sem “frescuras” do “melhor esforço” do IP
serviços não disponíveis:
  garantias de atraso
  garantias de largura de banda
aplicação
transporte
rede
enlace
física
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física
transporte lógico fim a fim

## Slide 34
Camadas de Transporte X Rede
camada de rede: comunicação lógica entre hospedeiros
camada de transporte: comunicação lógica entre processos
  depende de, estende serviços da camada de rede
Analogia doméstica:
12 crianças enviando cartas para 12 crianças
processos = crianças
mensagens da apl. = cartas nos envelopes
hospedeiros = casas
protocolo de transporte = Ann e Bill
protocolo da camada de rede = serviço postal

## Slide 35
Camada de rede
transporta segmentos da estação remetente à receptora
no lado remetente, encapsula segmentos dentro de datagramas
no lado receptor, entrega os segmentos para a camada de transporte
protocolos da camada de rede em todos os sistemas finais e roteadores
roteadores examinam campos de cabeçalho de todos os datagramas IP que passam por eles
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
Notes: 35

## Slide 36
Camada de Enlace
Alguma terminologia:
hosts e roteadores são nós
canais de comunicação que conectam nós adjacentes ao longo de um caminho de comunicação são enlaces/link
  enlaces cabeados
  enlaces sem fio (não cabeados)
  LANs
Pacote da camada 2 é um quadro/frame, encapsula datagramas
“link”
a camada de enlace é responsável por transferir os datagramas entre nós adjacentes através do enlace

## Slide 37
Protocolos da Camada de Enlace
Notes: 37

## Slide 38
mensagem
segmento
datagrama
quadro
origem
aplicação
transporte
rede
enlace
física
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
destino
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
rede
enlace
física
enlace
física
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
Hl
M
roteador
switch
Encapsulamento
aplicação
transporte
rede
enlace
física

## Slide 39
2.5 Tipos de Comutação e de Serviços

## Slide 41: Comutação de Circuito (VOZ)

## Slide 42: Comutação de Circuito (VOZ)

## Slide 43: Comutação de Mensagem

## Slide 44: Comutação de Circuito (VOZ)

## Slide 45: Comutação de Pacotes (DADOS)

## Slide 46: Comutação de Pacotes (DADOS)
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física

## Slide 47: Comutação de circuito & Circuitos

## Slide 48: Tipos de Comutação

## Slide 50: O que é a Internet: visão dos serviços
a infra-estrutura de comunicação permite o uso de aplicações distribuídas:
  WWW, email, jogos, comércio eletrônico, compartilhamento de arquivos (MP3)
serviços de comunicação disponibilizados:
  sem conexões não confiável
  orientado a conexões e confiável

## Slide 51
TCP: serviço orientado para conexão
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
rede
enlace
física
dados
dados
dados
transporte
transporte
ack

## Slide 52
UDP: serviço NÃO orientado para conexão
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
aplicação
transporte
rede
enlace
física
rede
enlace
física
dados
dados
dados
transporte
transporte