## Slide 1
Construção de um
Protocolos de Comunicação
AULA 03

## Slide 2: Roteiro da Aula 3
3.1 Necessidade das camadas na arquitetura
3.2 Algoritmo de envio/captura de um caractere
3.3 Mecanismo de controle de fluxo
3.4 Mecanismo de controle de erro
3.5 Protocolo do Bit Alternante

## Slide 3
3.1 Necessidade da camada de Enlace

## Slide 4
Transferência de um CARACTER entre 2 computadores
Hipóteses: transmissão simplex em meio ideal,
(sem erro e buffer infinito no receptor).

## Slide 5
Réception d’un message – hardware

## Slide 6
TIPO
Dados: byte;
PROCEDIMENTO Envia;
VAR
Buffer: Dados;
INICIO
REPITA
PegaDoTeclado (Buffer);
EnviaPraRede (Buffer);
ATE FALSO;
FIM;
Estado
ESPERA
Caracter no Buffer
(aplicação)
Envia caracter
(Camada Física)
origem
Aplicação
física
destino
Aplicação
física

## Slide 7
TIPO
Dados
= byte;
PROCEDIMENTO Recebe;
VAR
Buffer = Dados;
INICIO
REPITA
PegaDaRede (Buffer);
EnviaProMonitor
(Buffer);
ATE FALSO;
FIM;
Estado
ESPERA
Envia caracter
(aplicação)
Caracter no buffer
(Camada Física)
mensagem
segmento
datagrama
quadro
origem
Aplicação
física
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
destino
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
Aplicação
física

## Slide 8
Transferência de um CARACTER entre 2 computadores
Hipóteses: transmissão simplex em meio ideal,
(sem erro e buffer FINITO no receptor).

## Slide 9
Estado
BUFFER
Estado
ESPERA
Caracter no Buffer
(aplicação)
Envia caracter
(Camada Física)
FAZ NADA
Chegada da Confirmação
(Camada Física)

## Slide 10
PROCEDIMENTO Recebe;
VAR
Buf
f
er
: Dados;
Conf
: Dados;
INICIO
REPITA
DeBaixo (Buffer);
PraCima (Buffer);
PraBaixo
(Conf);
ATE FALSO;
FIM;
Conf:= OK;
TIPO Dados = Byte;
Estado
ESPERA
Envia Caracter (aplicação) ;
Envia Conf (Camada Física)
Caracter no buffer
(Camada Física)

## Slide 11
Exemplo de Protocolo: Enlace Simples
(transferência de uma MENSAGEM entre 2 computadores)
Hipóteses: transmissão simplex em meio ideal,
(sem erro e buffer infinito no receptor).

## Slide 12
mensagem
segmento
datagrama
quadro
origem
Aplicação
enlace
física
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
destino
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
Aplicação
enlace
física
Exemplo de Protocolo: Enlace Simples
(transferência de uma MENSAGEM entre 2 computadores)
“A”

## Slide 14
Protocolo de Enlace Simples
TIPO
Dados
=
VETOR [0..max] de byte;
Quadro
=
REGISTRO
Tamanho
: byte;
Info
: Dados;
FIM;
PROCEDIMENTO Envia;
VAR
Buffer:
Qenv:
Tquadro:
INICIO
FIM;

## Slide 16
Protocolo de Enlace Simples
TIPO
Dados
=
VETOR [0..max] de byte;
Quadro
=
REGISTRO
Tamanho
: byte;
Info
: Dados;
FIM;
PROCEDIMENTO Envia;
VAR
Buffer: Dados;
Qenv: Quadro;
INICIO
De_Cima (Buffer);
Qenv.Info := Buffer;
EnviaQuadro (Qenv);
FIM;

## Slide 17
Protocolo de Enlace Simples
TIPO
Dados
=
VETOR [0..max] de byte;
Quadro
=
REGISTRO
Tamanho
: byte;
Info
: Dados;
FIM;
PROCEDIMENTO Recebe
;
VAR
Buffer: Dados;
Qrec
: Quadro;
INICIO
FIM;

## Slide 18
Protocolo de Enlace Simples
TIPO
Dados
=
VETOR [0..max] de byte;
Quadro
=
REGISTRO
Tamanho
: byte;
Info
: Dados;
FIM;
PROCEDIMENTO Recebe;
VAR
Buffer : Dados;
Qrev : Quadro;
INICIO
RecebeQuadro (Qrec);
Buffer := Qrev.Info;
Pra_Cima (Buffer);
;
FIM;

## Slide 19
Protocolo de Enlace Simples
TIPO
Dados
=
VETOR [0..max] de byte;
Quadro
=
REGISTRO
Tamanho
: byte;
Info
: Dados;
FIM;
PROCEDIMENTO Envia;
VAR
Buffer: Dados;
Qenv: Quadro;
Tquadro: byte;
INICIO
De_Cima (Buffer);
Tquadro := Calcula_Tquadro;
Qenv.Info := Buffer;
Qenv.Tamanho := Tquadro;
EnviaQuadro
(Qenv);
FIM;

## Slide 20
Protocolo de Enlace Simples
TIPO
Dados
=
VETOR [0..max] de byte;
Quadro
=
REGISTRO
Tamanho
: byte;
Info
: Dados;
FIM;
PROCEDIMENTO Recebe;
VAR
Buffer : Dados;
Qrev : Quadro;
Carater, Tquadro, i : byte;
INICIO
;
FIM;

## Slide 21
3.2 Algoritmo de envio/captura de uma mensagem

## Slide 22
mensagem
segmento
datagrama
quadro
origem
Aplicação
enlace
física
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
destino
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
Aplicação
enlace
física
Exemplo de Protocolo: Enlace Simples
(transferência de uma MENSAGEM entre 2 computadores)
“ALO MAMAE”
9

## Slide 23
Protocolo de Enlace Simples
TIPO
Dados
=
VETOR [0..max] de byte;
Quadro
=
REGISTRO
Tamanho
: byte;
Info
: Dados;
FIM;
PROCEDIMENTO Recebe;
VAR
Buffer : Dados;
Qrev : Quadro;
Carater, Tquadro, i : byte;
INICIO
De_Baixo (Tquadro);
Qrev.Tamanho:= Tquadro;
ENQUANTO Tquadro > 0
INICIO
De_Baixo (Carater);
Qrev.Info [ i] :=
Cara
ter
;
i := i + 1;
Tquadro := Tquadro
–
1;
FIM
Buffer:= Qenv.info;
PraCima (Buffer);
FIM;

## Slide 24
Exemplo de Protocolo: Enlace Simples
(transferência de uma MENSAGEM entre 2 computadores
numa LAN – Local Area Netwok)
Hipóteses: transmissão simplex em meio ideal,
(sem erro e buffer infinito no receptor).

## Slide 29
Protocolo de Enlace Simples
TIPO
Dados
=
VETOR [0..max] de byte;
Quadro
=
REGISTRO
Destino
: byte;
Tamanho
: byte;
Origem
: byte;
Info
: Dados;
FIM;
PROCEDIMENTO Recebe;
VAR
Buffer
: Dados;
Qrec
: Quadro;
INICI
O
REPITA
RecebeQuadro (Qrec);
Buffer
:= Qrec.Info;
PraCima (Buffer);
ATE FALSO;
FIM;

## Slide 30
3.3 Mecanismo de controle de fluxo

## Slide 31
Exemplo de Protocolo: Enlace Simples
Hipóteses: transmissão simplex em meio ideal,
(sem perda de quadro nem erro) mas...
Com buffer finito no receptor.

## Slide 32
Protocolo de Enlace Simples (IDEALcom buffer Infinito)
TIPO
Dados
=
VETOR [0..max] de byte;
Quadro
=
REGISTRO
Destino
: byte;
Tamanho
: byte;
Origem
: byte;
Info
: Dados;
FIM;
PROCEDIMENTO Envia;
VAR
Buffer: Dados;
Qenv
: Quadro;
INIC
IO
REPITA
DeCima (
Buffer);
Qenv.Info:=
buffer;
EnviaQuadro (
Qenv);
ATE FALSO;
FIM;

## Slide 34
Protocolo de Enlace com Controle de Fluxo
TIPO
Dados
=
VETOR [0..max] de byte;
Quadro
=
REGISTRO
Destino
: byte;
Tamanho
: byte;
Origem
:byte;
Info
: Dados;
FIM;
TipoEvento
=
(
ChegouQuadro);
PROCEDIMENTO Envia;
VAR
Buffer
:
Dados;
Qenv
:
Quadro;
Evento:
TipoEvento;
INICIO
REPITA
ATE FALSO;
FIM;

## Slide 38
Protocolo de Enlace com Controle de Fluxo
PROCEDIMENTO Recebe;
VAR
Buf
f
er
: Dados;
Qrec, Qconf
: Quadro;
Evento
: TipoEvento;
INICIO
REPITA
RecebeQuadro (Qrec);
Buffer:= Qrec.Info;
Pra_Cima (Buffer);
EnviaQuadro (Q
conf);
ATE FALSO;
FIM;

## Slide 39
Exemplo de Protocolo: Enlace Simples
Hipóteses: transmissão simplex em meio real
(passível perda de quadro) e buffer infinito no receptor.

## Slide 44
Protocolo com Controle de Fluxo e Temporização
PROCEDIMENTO Recebe;
VAR
Buffer
: Dados;
Qrec,
Qconf
: Quadro;
Evento
:
TipoEvento;
INICIO
REPITA
Espera (Evento);
SE Evento =
ChegouQuadro ENTAO
INICIO
De_Baixo (
Qrec);
Buffer:=Qrec.Info;
Pra_Cima (
(Buffer);
Pra_Baixo (
Qconf);
FIM;
ATE FALSO;
FIM;

## Slide 45
Exemplo de Protocolo: Enlace Simples
Hipóteses: transmissão simplex em meio real,
(passível de erro) e buffer finito no receptor.

## Slide 46
3.4 Mecanismo de controle de erro

## Slide 50
Protocolo com Controle de Fluxo, Temporização e Controle de Erro
PROCEDIMENTO Recebe;
VAR
Qrec,
Qconf,
Qerro
: Quadro;
Evento
:
TipoEvento;
CrcRec,
CrcEnv
:
word;
INICIO
REPITA
Espera (Evento);
SE Evento =
ChegouQuadroOk ENTAO
INI
CIO
De_Baixo (
Qrec);
CrcRec:
CalculaCrc;
CrcEnv:
Qrec.Crc;
SE CrcRec = CrcEnv ENTAO
SENAO EnviaQuadro (Qerro);
FIM;
ATE FALSO;
FIM

## Slide 51
Protocolo com Controle de Fluxo, Temporização e Controle de Erro
PROCEDIMENTO Recebe;
VAR
Qrec,
Qconf,
Qerro
: Quadro;
Evento
:
TipoEvento;
CrcRec,
CrcEnv
:
word;
INICIO
REPITA
Espera (Evento);
SE Evento =
ChegouQuadroOk ENTAO
INI
CIO
De_Baixo (
Qrec);
CrcRec:
CalculaCrc;
CrcEnv:
Qrec.Crc;
SE CrcRec = CrcEnv ENTAO
INICIO
PraCima (Qrec.Info);
EnviaQuadro (Qconf);
FIM;
SENAO EnviaQuadro (Qerro);
FIM;
ATE FALSO;
FIM

## Slide 52
3.5 Protocolo do Bit Alternante

## Slide 53
Exemplo de Protocolo: Enlace Simples
Hipóteses: transmissão simplex em meio real, com
buffer finito no receptor.

## Slide 61
WIRESHARK – Packet Sniffer